ĐÁP ÁN - LÝ 10 – HKI – 22-23

| Câu | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực./ Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau/, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. | 0.25*3 0,25 |
| 2 | Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên một bề mặt. - điểm đặt: trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc giữa hai bề mặt. | 0.25*2 |
|  | - phương: tiếp tuyến và ngược chiều với chuyển động của vật. | 0.25 |
|  | - độ lớn của lực ma sát trượt + không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật. + phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc. + tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc. | 0.25*3 |
|  | Fms = μ.N Fms: Lực ma sát trượt (N). N: độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc (N). µ : hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc. | 0.25*2 |
| 3 | N=P=mg=10.9,8=98N Fms=μN=0,2.98=19,6N | 0.25*2 0.25*2 |
|  | Vẽ hình đúng 4 vectơ, trục (chiều +) (1) Chiếu (1)…. : Fk – Fms = ma 30-19,6 = 10.a => a=1,04 m/s2 | 0.5 0.25*2 0.25*2 0.25*2 |
|  | s= v0.t +at2/2 => 13=1,04.t2/2 => t=5s v = v0 + a.t = 1,04.5= 5,2m/s | 0.25*2 0.25*2 |
|  | a= 0 Fk = Fms = 19,6N | 0.5 0.25*2 |
| 4 | F= ρ.g.V = 1020.9,8.0,0006 = 5,9976N | 0.25 0.25*2 0.25 |
| 5 | Vẽ đúng lực T = P=mg = 0,2 x 9.8 =1.96N | 0.25*2 0,25 0,25 |