ĐÁP ÁN LÝ 11 HKI 2016 - 2017

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do / dưới tác dụng của điện trường | 0,5*2 |
| 2 | +Mật độ ion nhỏ + Khối lượng và kích thước ion lớn hơn nên tốc độ chuyển động nhỏ hơn + Môi trường dung dịch mất trật tự cản trở chuyển động nhiều hơn | 0,25 0,5 0,25 |
| 3 | Là một nhóm vật liệu mà tiêu biểu là Gemani và Silic Tính chất: điện trở suất của chất bán dẫn: + nằm trong khoảng giữa điện trở suất của kim loại và điện môi + phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ và tạp chất Phân loại: có 2 loại bán dẫn: bán dẫn n và bán dẫn p. | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 4 | RĐ =6W | 0,25 |
|  | RĐ2 = 9W | 0,25 |
|  | RĐ2B = 2,25W | 0,25 |
|  | Rtđ = 7,25W | 0,25 |
|  | I = 1,5A | 0,25 |
|  | UAC = 3,375V | 0,5 |
|  | Số chỉ Vôn kế là 3,375V | 0,25 |
|  | I1 = 0,375A | 0,25 |
|  | Q=506,25 J | 0,75 |
|  | I2 = 1,125A | 0,25 |
|  | m=0,36g | 0,75 |
| 5 | Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. Đèn sáng bình thường. hay | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |