ĐÁP ÁN - LÝ 11(XH) –THI HKI 2019-2020

| Câu | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do/ dưới tác dụng của điện trường. | 0,5.2 |
| 2 | Quá trình dẫn điện (phóng điện) của chất khí có thể tự duy trì / không cần ta chủ động tạo ra các hạt tải điện . | 0,5.2 |
| 3 | Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. | 0,5.2 |
|  | -mật đô ion nhỏ -khối lượng và kích thước ion lớn hơn /nên ch động chậm hơn . -môi trường dd đp mất trật tự | 0.25.4 |
| 4 | a)Eb = nE0 =36(V) | 0.25 |
|  | rb = nr0 = 1,5((). | 0.25 |
|  | b) R23 = R2+R3 =20(() R234 = R23.R4/(R23+R4) = 10(() | 0.25 |
|  | RN = R1+R234 = 16,5( | 0.25 |
|  | I = = 2 (A) I = I1 = I234 = 2(A) | 0.25. |
|  | U234 = I234.R234 = 20(V) U234 = U23 = U4 = 20(V) I4 = U4/R4 = 1(A) Ampe kế đo I4 chỉ là 1(A) | 0.25 |
|  | UN = I RN = 33(V) | 0.25. |
|  | số chỉ vôn kế là 33v | 0.25 |
| 5 | a)R2 = Uđm2/ Pđm = 3(() | 02.5 |
|  | R12 = R1 + R2 = 20(() | 0.25 |
|  | R123 = R12 .R3/(R12+R3) = 10(() | 0.25 |
|  | RN = R123+R4 = 14( | 0.25 |
|  | b)I = = 3(A) | 0.25.2 |
|  | ampe kế đo I chỉ 3(A) | 0.5 |
|  | UN = I RN = 42(V) | 0.25 |
|  | c)I =I123= I4 = 3(A) | 0.25 |
|  | mCu = +thay số đúng | 0.25.2 |
|  | mCu = 0,96( g) | 0.25 |
|  | d)U123 = I123 .R123 = 3.10 = 30 (V) U3 = U12 = U123 = 30(V) | 0.25.2 |
|  | I12 = U12/R12 = 1,5(A) Iđm = Pđm/ Uđm = 2(A) I2 = I12 < Iđm Đèn sáng yếu hơn bình thường. | hoặc I2 =I12 =1,5(A) U2 = I2.R2 = 4,5(V) U2<Uđm đèn sáng yếu hơn bình thường | 0.25.2 |